Załącznik nr 1. do wniosku ZP/12/19

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

TABELA ASORTYMENTOWO-CENOWA

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

CZĘŚĆ NR 1.

| Przedmiot | ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | %VAT | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZESTAW DO PIEZOCHIRURGII | 1 |  |  |  |  |  |
| Oferowany produkt: producent / model / typ |  |

Podstawowe dane techniczne:

Zestaw do piezochirurgii stosowany do różnych procedur w chirurgii stomatologicznej, implantologii i ortodoncji.

Panel dotykowy umożliwiający regulację parametrów pracy urządzenia; Panel sterowania umożliwiający regulację mocy i irygację - Minimum 4 tryby regulacji mocy; Wydajność mocy pompy irygacyjnej w zakresie 0-120 ml/min; Maksymalna wydajność odpływu wody podczas opróżniania 120 ml/min; W zestawie złącze zasilające. przewód irygacyjny;

Generator piezoelektryczny, o poborze mocy do 150 VA, pracujący na częstotliwości w zakresie 50-60 Hz (częstotliwość wyjściowa minimum 24-28 kHZ), Generator - wysokość (bez uchwytu): 160-170 mm, szerokość: 250-255 mm, głębokość: 270 – 333 mm, waga do 4 kg Służący do ultradźwiękowego przecinania kości, w ramach różnych procedur chirurgii dentystycznej wewnątrzustnej, w tym przykładowo, w osteotomii, osteoplastyce syndesmotomii, oddzielaniu membrany i ekspansji kości. wyposażony o przewody irygacyjne nadające się do sterylizacji w autoklawie opcjonalna dostępność końcówek roboczych do procedur: kortykotomii, rozczepiania wyrostka zębodołowego, ekstrakcji piezochirurgicznej, podniesienia zatoki metodą otwartą, podniesienia zatoki metodą zamkniętą, wydłużania koron klinicznych

pedał sterujący umożliwiający sterowanie ustawieniami maszyny, wyposażony we własny przewód o długości min 2 m,

- urządzenia fabrycznie nowe, nie powystawowe, nie prototypowe – rok produkcji min.  2018

- okres gwarancji: minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru

- Oferowane urządzenie musi spełniać wszystkie powyższe parametry. Nie  spełnienie  choćby jednego z nich spowoduje odrzucenie oferty.

- Urządzenie posiada certyfikat CE wystawiony przez niezależną jednostkę notyfikującą lub Deklaracja zgodności 
z CE wystawiona przez producenta urządzeń.

- W przypadku wyrobów medycznych konieczne są dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 nr 107 poz. 679 ze zm.) w szczególności Zgłoszenie oferowanego produktu wystawionego dla Autoryzowanego przedstawiciela/Importera/Dystrybutora do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

- Warunki gwarancji zgodne z SIWZ, umową oraz ofertą. Wszelkie okresowe przeglądy urządzeń w okresie gwarancji na koszt Wykonawcy.

- Urządzenie podlega okresowym przeglądom zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 nr 107 poz. 679 ze zm.):  TAK  / NIE  (niepotrzebne skreślić)

- Liczba okresowych przeglądów technicznych w ciągu roku: ……………. (wpisać liczbę).

___________________________

podpis osoby/osób upoważnionych

Załącznik nr 1 do wniosku ZP/12/19

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

TABELA ASORTYMENTOWO-CENOWA

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

CZĘŚĆ NR 2:

| Przedmiot | Ilość [szt.] | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | % VAT | Kwota VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WIRÓWKA -urządzenie do pozyskiwania dwóch frakcji fibryny bogatopłytkowej - A-PRF oraz frakcji i-PRF | 1 |  |  |  |  |  |
| Oferowany produkt: producent / model / typ |  |

Podstawowe dane techniczne:

- 1.  Wirówka -  pozyskiwanie dwóch frakcji fibryny bogatopłytkowej A-APF oraz frakcji i-PRF

- 2. PRF - zestaw narzędzi

1x PRF box ( do autoklawowania )

1 x PRF Sterilbox L z wkładka silkonowa L

1x PRF peseta chirurgiczna

1x PRF peseta "(ŻRAFA"

1x PRF nożyczki

1x PRF szpatułka

1x miseczka

1x mała tacka

1x stojak na probówki

1 x dwustronny nakładacz

2 x upychacz do materiału kostnego

1x opaska uciskowa

- 1x A-PRF+ tubes(probówki do frakcji A-PRF- 100 sztuk w opakowaniu)

- 1 x s-PRF tubes (probówki do frakcji płynnej- 24 sztuk w opakowaniu)

- 1 x zestaw do pobierania krwi (25 sztuk w opakowaniu)

Specyfikacja urządzenia

- Maksymalna prędkość- Ustawienia ręczne: 4500 obr./min.(300-4500r obr./min.), przyrost:100 obr./min.

- Maks. przyspieszenie RCF 2490×g, przyrost: 100×g

- Maks. pojemność 10 ml x 12, 15 ml x 8

- Miernik czasu Ustawienia ręczne: 30 sek.

- Stałe tryby pracy A-PRF:1300 obr./min., 8 min; i-PRF: 700 obr./min., 3min, i-PRF M: 700 obr./min., 4 min, i-PRF+: 700 obr./min, 5 min., a-PRF liquid, 1300 obr./min, 5 min., L-PRF 2300 obr./min, 12 min.

- Silnik indukcyjny, bezszczotkowy

- Zabezpieczenia -Blokada pokrywy, ochrona przed nadmierna prędkością, automatyczna diagnoza wewnętrzna

- Zasilanie Jednofazowe, 110 V-240 V, 50 Hz/60 Hz, 3A.

- Wymiary max (mm) （Dł.）300（Szer.）370×（Wys.）300

- Dodatkowe cechy

Przełącznik szybkości/RCF, Tryb pulsacyjny, Wyświetlanie postępu,

Przypomnienia głosowe

- Podstawowe warunki operacyjne - Moc: 110V-240 V, 50 Hz/60 Hz, 3 A.

- Okres gwarancji:  minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru.

- Urządzenia fabrycznie nowe, nie powystawowe, nie prototypowe – rok produkcji min.  2018

- Szkolenie dla personelu (dwie grupy, każda grupa w innym terminie).

- Oferowane urządzenie musi spełniać wszystkie powyższe parametry. Nie spełnienie  choćby jednego z nich spowoduje odrzucenie oferty.

- Urządzenie posiada certyfikat CE wystawiony przez niezależną jednostkę notyfikującą lub Deklaracja zgodności 
z CE wystawiona przez producenta urządzeń.

- W przypadku wyrobów medycznych konieczne są dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 nr 107 poz. 679 ze zm.) w szczególności Zgłoszenie oferowanego produktu wystawionego dla Autoryzowanego przedstawiciela/Importera/Dystrybutora do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

- Warunki gwarancji zgodne z SIWZ umową oraz ofertą. Wszelkie okresowe przeglądy urządzeń w okresie gwarancji na koszt Wykonawcy.

- Urządzenie podlega okresowym przeglądom zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 nr 107 poz. 679 ze zm.):  TAK  / NIE  (niepotrzebne skreślić)

- Liczba okresowych przeglądów technicznych w ciągu roku: ……………. (wpisać liczbę).

___________________________

podpis osoby/osób upoważnionych